Тамбовское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».

«Утверждаю»

Председатель совета

регионального отделения

ТОО ВДПО

А.В. Егупов

ПРОГРАММА Промежуточной аттестации профессионального обучения по программе

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ

(электромонтер по охранно-пожарной сигнализации)

Цели проведения промежуточной аттестации

Целью промежуточной аттестации является оценка качества освоения слушателями программы по завершении отдельных этапов обучения.

Ожидаемые результаты обучения

После прохождения обучения слушатель будет:

знать:

- основные положения теории цепных реакций в применении к горению

- тепловую теорию самовоспламенения, зажигания нагретым телом и электрической искрой;

- тепловую теорию распространения пламени;

- условия распространения пламени и природу пределов;

- механизм распространения пламени по поверхности жидкостей и твердых горючих материалов, механизм их выгорания;

- условия перехода горения во взрыв;

уметь: применять на практике

- тепловые теории самовоспламенения, зажигания нагретым телом и электрической искрой;

- тепловую теорию распространения пламени;

- условия распространения пламени и природу пределов;

- условия самовоспламенения, самовозгорания и зажигания;

- механизм распространения пламени по поверхности жидкостей и твердых горючих материалов, механизм их выгорания;

- условия перехода горения во взрыв;

- рассчитывать материальный и тепловой балансы процессов горения,

температуру горения и давление взрыва;

- теоретически рассчитывать и экспериментально определять основные показатели пожарной опасности веществ и материалов

- проводить анализ изменения параметров горения в зависимости от условий протекания процесса возникновения и развития горения.

владеть:

- знаниями о физико-химических основах горения;

- знаниями теорий горения: тепловой, цепной, диффузионной;

- знаниями о видах пламени и скорости его распространения;

- знаниями об условиях возникновения и развития процессов горения;

- знаниями о взрывах: типах взрывов, физических и химических взрывах, классификациях взрывов по плотности вещества, по типам химических реакций, энергиях и мощностях, формах ударной волны, длительности импульса.

Промежуточный контроль знаний осуществляется в форме выполнения тестового задания. Промежуточный контроль успеваемости слушателей является одной из составляющих оценки качества усвоения образовательных программ и имеет целью обеспечение максимальной эффективности учебного процесса, повышение мотивации к учёбе, упорядочение знаний учебной дисциплины  и систематизации полученных знаний, умений, и навыков. Тестирование является не только методом контроля и самоконтроля знаний, но и имеет обучающий характер, поскольку предполагает повторение и закрепление изученного ранее материала, позволяет выявить пробелы в знаниях, а также способствует развитию навыков самостоятельной работы с учебной и методической литературой.

Критерии оценки

В качестве критериев оценки результатов тестирования выбраны следующие:

а) высокий уровень усвоения знаний – 95 – 100 % правильных ответов;

б) средний уровень усвоения знаний  – 80 – 95 % правильных ответов;

в) низкий уровень усвоения знаний – ниже 80 %.

Тестовые задания.

Электробезопасность (A)

1) : Электрический ток оказывает на человека следующие виды воздействия:

-: тепловое, электролитическое, биологическое

-: тепловое, физическое, химическое

-: электромагнитное, статическое

2) : Допустимая величина силы постоянного тока для человека равна

-: 50 мА

-: 15 мА

-: 25 мА

-: 100 мА

3) : Наибольшую опасность для человека, находящего на земле, при прикосновении к фазному проводу представляет

-: электрическая сеть с глухозаземленной нейтралью

-: электрическая сеть с изолированной нейтралью

-: электрическая трехфазная сеть

-: электрическая однофазная сеть

4) : Двойная изоляция электрических приборов это

-: изоляция отдельных проводов и дополнительная изоляция всего электрического кабеля

-: изоляция токоведущих частей и всего корпуса прибора в целом

-: применение двух видов изоляции

5) : вставьте слово

Преднамеренное соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей оборудования, не находящихся под напряжением в обычных условиях, но которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции установки, называется защитным ###

6) : Нормированное значение сопротивления заземляющего контура при напряжении до 1000 В и мощности питающего трансформатора до 100 кВ*А составляет

-: 15 Ом

-: 10 Ом

-: 5 Ом

-: 20 Ом

7) : укажите несколько вариантов ответа

Статическое электричество может

-: вызывать электротравму

-: нарушать технологические процессы

-: создавать помехи в электронных приборах автоматики

-: вызывать электроудар

-: металлизацию кожи

8):Самым надежным способом защиты человека от поражения электрическим током является

+: применение низкого напряжения (менее 42 В)

-: использование индивидуальных защитных средств

-: защитное заземление

-: зануление

9):Опасность СВЧ тока заключается в нагреве

-: металлических предметов и полярных диэлектриков

-: жидкостей и металлов

-: твердых предметов и жидкостей

10):вставьте слово

Коврики, боты, перчатки относятся к ### группе средств индивидуальной защиты человека от поражения электрическим током

Электробезопасность (B)

11): Установите соответствие между принципами обеспечения безопасности и видами их реализации

L1: принцип снижения опасности

L2: принцип ликвидации

L3: принцип блокировки

L4: принцип информации

L5: принцип слабого звена

R1: изоляция, применение малых напряжений

R2: защитное отключение

R3: оградительные устройства

R4: сигнализация, знаки безопасности, плакаты

R5: защитное заземление

12):Опасность шагового напряжения проявляется

-: при использовании трехфазных сетей в нормальном режиме работы

-: при возникновении разности потенциалов, приложенной к ногам человека

-: при напряжении питающего устройства выше 12 В

13): Индивидуальные средства защиты человека от поражения электрическим током подразделяются на

-: основные и дополнительные

-: стационарные и мобильные

-: технические и организационные

-: постоянно действующие и дополнительные

: вставьте слово

14): По воздействию на человека в 4 – 5 раз опаснее ### вид тока

15): Нормированное значение сопротивления заземляющего контура при напряжении до 1000 В и мощности питающего трансформатора свыше 100 кВ*А составляет

-: 4 Ом

-: 10 Ом

-: 15 Ом

-: 5 Ом

16): Защитное заземление предназначено

-: для стекания тока на землю.

-: для срабатывания защитных устройств в поврежденных участках электрической сети

-: для значительного снижения разности потенциалов, приложенной к телу человека в результате аварии

17) : укажите числом

S: Величина безопасного напряжения переменного тока (50 Гц) для человека не превышает ### В

18) : По классификации помещений по опасности поражения работающих электрическим током различают

-: помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения.

-: помещения до 1000 м2, помещения свыше 1000 м2

-: помещения с токопроводящими полами, помещения с нетокопроводящими полами

19): вставьте слово

Основным фактором, определяющим исход поражения человека электрическим током, является ### тока

20): Установите соответствие между степенью воздействия электрического тока на организм человека и ее характерными признаками

L1: I степень

L2: II степень

L3: III степень

L4: IV степень

L5:

L6:

R1: судорожные сокращения мышц без потери сознания

R2: судорожные сокращения мышц, потеря сознания

R3: потеря сознания, нарушение сердечной и/или дыхательной деятельности

R4: клиническая смерть, т.е. отсутствие дыхания и кровообращения

R5: потеря сознания, отсутствие дыхания и кровообращения

R6: судорожные сокращения мышц, электролитическое разложение органических веществ

Пожарная безопасность (A)

1): Основные признаки процесса горения:

-: выделение тепла и света

-: выделение дыма и света

-: выделение дыма и тепла

2): Основными видами воздействия на очаг возгорания являются

-: распределение горючего вещества по большей поверхности, изоляция от доступа кислорода

-: охлаждение, разбавление кислорода, изоляция от кислорода, удаление горючих веществ из очага возгорания

-: добавление инертных газов в зону горения, использование воды и пенных составов

3): Воздействия воды на очаг возгорания заключается

-: в охлаждении за счет испарения воды и изоляции водяным паром от доступа кислорода

-: в изоляции очага горения  пленкой воды

-: в добавлении в очаг горения негорючего вещества

4): По виду подвода кислорода горение подразделяют на

-: объемное и линейное

-: диффузионное и кинетическое

-: фронтальное и сферическое

5) вставьте слово

: Под ### понимают способность конструкции сопротивляться воздействию высокой температуры в условиях пожара и выполнять при этом обычные эксплуатационные функции

6) вставьте слово

: Одна из основных функций государственной противопожарной службы – государственный пожарный ###

7) вставьте слово

Противопожарные стены, перегородки и перекрытия относятся к противопожарным ###

8) вставьте слово

Быстро протекающее химическое превращение веществ с выделением большого количества тепла, сопровождающееся ярким пламенем, может явиться результатом окисления веществ, называется ###

9)Укажите несколько вариантов ответов

: По скорости процесс горения делится на

-: нормальное (скорость распространения пламени до 10 м/с)

-:  взрывное (скорость распространения пламени сотни м/с)

-: детонационное (скорость распространения пламени до 5000 м/с)

-: сверх взрывное (скорость распространения пламени до 200 м/с)

-: медленное (скорость распространения пламени 20 м/с)

10)

К видам процесса самовозгорания относятся

-: химическое и микробиологическое

-: микробиологическое и тепловое

-: химическое и тепловое

-: химическое, микробиологическое и тепловое

Пожарная безопасность (В)

11): укажите числом

: Общая площадь проемов, оборудованных люками, дверями, воротами, в противопожарных преградах не должна превышать ### % их площади

12): Расположите степени огнестойкости зданий в порядке снижения величины огнестойкости

1: I

2: II

3: III

4: IV

13) : Горение происходит в ### фазе

14) : Основные вторичные проявления молнии

-: занос высоких потенциалов, световой импульс, электромагнитный импульс

-: ударная волна, световой импульс, занос высоких потенциалов

-: электромагнитная индукция, занос высоких потенциалов, электростатическая индукция

15) : Воздействие химической пены на очаг возгорания заключается в

-: изоляции очага горения от доступа кислорода и разбавлении кислорода в зоне горения инертным газом

-: охлаждении зоны горения

-: снижении скорости реакции окисления

16) : Легковоспламеняющейся жидкостью (ЛВЖ) называются жидкости с температурой вспышки паров до ###

17) : Процессы горения по скорости распространения пламени подразделяют на:

-: взрывное, доминантное, ламинарное

-: дефлаграционное, взрывное, детонационное

-: ламинарное, динамическое, кинетическое

18): Скорость экзотермических реакций окисления с увеличением ### увеличивается  экспоненциально

19):

Мероприятия по пожарной профилактике делятся на:

-: организационные, режимные, технические и эксплуатационные

-: режимные, технические и эксплуатационные

-: организационные, технические и эксплуатационные

-: организационные, режимные, и эксплуатационные

20) : вставьте слово

К ### мероприятиям пожарной профилактики относятся соблюдение противопожарных правил и норм при проектировании зданий, при устройстве электропроводки и оборудования, отопления, вентиляции, освещении и правильная эксплуатация оборудования

Директор учебного центра                                                                    А. А. Усов

регионального отделения

ТОО ВДПО